## Slide 1
PROYECTO DE SISTEMAS · VERSIÓN 2.0
Proxy inverso L7 de alto rendimiento
Rust · un event loop por hilo (mio: epoll / kqueue) · TLS con rustls · recarga en caliente
Del C con procesos al Rust con hilos · Decisiones · Benchmark y comparativas · Coste
Gustavo Uval · 1 de octubre de 2026 · github.com/gusuval/rust_mas_hilos_proxy

## Slide 2
EL CAMINO
Tres versiones del mismo proxy
1.0 · C, procesos
C11 + Meson, OpenSSL
Master + N procesos (fork)
Memoria compartida mmap + seqlock
Un worker caído se relanza
96 pruebas de integración
1.1 · C, hilos
Un proceso: master + N pthreads
Estado del worker _Thread_local
Canal socketpair, parada con CHAN_STOP
Seqlock → mutex (carrera detectada por TSan)
Pierde el relanzamiento: un fallo tumba el proceso
2.0 · Rust, hilos
mio + rustls + cargo, ~7.100 líneas
Arc para lo compartido, Rc/Cell en el worker
Un panic solo tumba su hilo: se relanza
Certificados leídos una vez, en el master
La misma batería de C pasa entera (+4 pruebas)
Las tres tienen el mismo comportamiento y superan la meta de 50.000 req/s por HTTPS más de 3 veces.

## Slide 3
ARQUITECTURA
Un proceso: hilo master + N hilos worker
Clientes
HTTP / HTTPS
Hilo master
valida y compila la config (Arc) · inotify · señales
relanza workers (también tras un panic) · stats
Worker 0
event loop mio
Rc<Runtime> propio
+ hilo de health
Worker N-1
event loop mio
Rc<Runtime> propio
+ hilo de health
Estadísticas
slot por worker (atómicos)
Hilo de log
cola MPSC acotada
backend A
backend B
backend C
SO_REUSEPORT
canal + Waker
pool keep-alive
Lo compartido (config compilada, salud de los servidores, stats) va en Arc; el estado de cada petición, en Rc/Cell: el compilador impide que salga de su hilo.

## Slide 4
DECISIONES TÉCNICAS · 1/3
Event loop: edge-triggered sin perder eventos
mio, no tokio
Capa fina sobre epoll/kqueue: mismos eventos, mismo modo ET
Un Poll por hilo worker, sin planificador encima
Port fiel de la máquina de estados de C
sess_drive()
leer → procesar → E/S backend → procesar → escribir
Se repite mientras haya progreso: nunca queda trabajo sin evento
Presupuesto de 32 vueltas y replanificación: nadie acapara el loop
Slab con generaciones
Token = clase | generación | índice
Un evento o timer tardío no alcanza al objeto que reutiliza el hueco
Min-heap perezoso: refrescar un timeout cuesta O(1)

## Slide 5
DECISIONES TÉCNICAS · 2/3
HTTP/1.1 y TLS correctos por construcción
Parser por cabecera completa — busca \r\n\r\n recordando lo escaneado; rangos sobre el buffer, sin copias
Cuerpos en streaming — 4 buffers de 16 KB por conexión; contrapresión natural, también a través de rustls (límite de 64 KB)
Anti request smuggling — rechaza CL+TE, CL duplicados y obs-fold; nunca quita el encuadre aunque lo pida Connection
Pipelining en serie y reintento acotado — orden garantizado sin colas; solo se reintenta lo idempotente, sin cuerpo, en conexión reutilizada
TLS con rustls — API sin E/S que encaja con el loop; resolvedor SNI propio; wildcard de una etiqueta (RFC 6125); 421 si SNI ≠ Host
Sin unsafe en el camino de datos — solo en master.rs (señales e inotify): 11 bloques

## Slide 6
DECISIONES TÉCNICAS · 3/3
Balanceo, salud, recarga y fallos
least_load
X-Backend-Load, eliminada hacia el cliente
EMA α=0,3, caduca a los 5 s
Power of two choices
Salud
Pasiva: fallos de connect/reset
Activa: sondas TCP/HTTP, un hilo por generación
Arc<ServerShared> atómico: lo único compartido
Recarga (RCU)
inotify sobre el directorio
El master compila una vez: Arc<Compiled>
Cada worker hace swap de su Rc; lo en vuelo termina con la vieja
Panic de un worker
Solo termina ese hilo
Un guardia avisa al master al soltarse (unwinding)
Relanzado con backoff; el tráfico sigue

## Slide 7
CALIDAD
Verificado de extremo a extremo
43
tests unitarios (cargo test)
103
comprobaciones de integración (99 heredadas de C + 4 de panic)
0
avisos de cargo clippy
11
bloques unsafe, todos en master.rs
Lo que encontraron las pruebas en esta sesión
Carrera en las estadísticas (C, pthread) — el seqlock era una carrera de datos entre hilos; ThreadSanitizer la detectó y se cambió por un mutex
Builds que no compilaban este código — los build/ copiados apuntaban a otro proyecto: los tests pasaban contra el código viejo
Backend de pruebas en Rust lento — ponía a cero 64 KB por evento: limitaba HTTP a 298k req/s; con buffer reutilizado, 341k

## Slide 8
BENCHMARK · RUST
Meta de 50.000 req/s HTTPS: superada ×3,2 – ×4
Chart: 
| HTTPS c100 | HTTPS c200 | HTTPS c400 | HTTP c200
req/s | 202156 | 189936 | 163825 | 341340
Escenario | req/s | p99
HTTPS c100 | 202.156 | 1,08 ms
HTTPS c200 | 189.936 | 2,10 ms
HTTPS c400 | 163.825 | 5,46 ms
HTTP c200 | 341.340 | 1,76 ms
0 errores en 26,95 M peticiones (todas 2xx), con solo 845 conexiones a los backends gracias al pool.
Proxy y backends en Rust · rustls + aws-lc-rs · Ryzen 7 7735HS (16 hilos) en WSL2 · 8 workers · release + LTO · 100 B · 30 s por escenario · CPUs fijadas.

## Slide 9
COMPARATIVA DE EJECUCIONES · 1/3
C: procesos (fork) frente a hilos (pthread)
Chart: 
| HTTPS c100 | HTTPS c200 | HTTPS c400 | HTTP c200
fork (procesos) | 223372 | 210342 | 173506 | 307471
pthread (hilos) | 226981 | 213020 | 171153 | 337706
Escenario | fork | pthread | Δ
HTTPS c100 | 223.372 | 226.981 | +2 %
HTTPS c200 | 210.342 | 213.020 | +1 %
HTTPS c400 | 173.506 | 171.153 | −1 %
HTTP c200 | 307.471 | 337.706 | +10 %
HTTPS — equivalentes: las diferencias son del tamaño del ruido entre ejecuciones
HTTP — hilos +6-13 % en las dos ejecuciones
Anomalía — fork #1 c400: 400 timeouts y 2,5 min; no se reprodujo (excluida de la media)

## Slide 10
COMPARATIVA DE EJECUCIONES · 2/3
Rust frente a C
Chart: 
| HTTPS c100 | HTTPS c200 | HTTPS c400 | HTTP c200
C + OpenSSL (backend C) | 228532 | 220261 | 177788 | 348992
Rust + rustls (backend C) | 203985 | 197585 | 162959 | 365279
Rust (backend Rust) | 201662 | 191660 | 163457 | 338261
Escenario | C | Rust* | Δ
HTTPS c100 | 228.532 | 203.985 | −11 %
HTTPS c200 | 220.261 | 197.585 | −10 %
HTTPS c400 | 177.788 | 162.959 | −8 %
HTTP c200 | 348.992 | 365.279 | +5 %
HTTP — con el mismo backend, Rust iguala o supera a C: el proxy no es más lento
HTTPS — 8-12 % menos: coste por registro de rustls con respuestas de 100 B; cambiar ring por aws-lc-rs no lo mueve
* Rust + aws-lc-rs con el backend en C, para aislar el proxy.

## Slide 11
COMPARATIVA DE EJECUCIONES · 3/3
Evolución: rendimiento frente a garantías
Escenario (media) | C, fork | C, pthread | Rust | Rust / C pthread
HTTPS c100 | 223.372 | 227.498 | 201.662 | −11 %
HTTPS c200 | 210.342 | 215.434 | 191.660 | −11 %
HTTPS c400 | 173.506 | 173.364 | 163.457 | −6 %
HTTP c200 | 307.471 | 341.468 | 338.261 | −1 %
Ejecuciones | 2 (c400: 1) | 3 | 2 | 
Lo que cuesta Rust
~10 % menos en HTTPS con respuestas pequeñas (rustls)
Opciones: API unbuffered de rustls u OpenSSL desde Rust
Lo que aporta Rust
Seguridad de memoria y sin carreras de datos en todo el camino de datos
Workers que se recuperan de un panic; certificados leídos una vez

## Slide 12
CLAUDE CODE · CLAUDE OPUS 5.5
Coste de generarlo
≈ $18,76
USD, equivalente a precios de API
47,3 M
tokens de entrada (99 % desde caché)
257 k
tokens de salida (código, docs y razonamiento)
1 h 51 min
de sesión: pthread en C y port a Rust
Concepto | Tokens | Precio | USD
Lectura de caché (contexto reutilizado) | 46,8 M | $0,20/M | $9,36
Salida generada | 257 k | $20,00/M | $5,13
Escritura de caché (TTL 1 h) | 533 k | $8,00/M | $4,26
Total |  |  | $18,76
Qué se obtuvo por ese coste
Versión C con hilos (verificada con ASan, UBSan y TSan), port completo a Rust (~7.100 líneas, 146 pruebas), 11 ejecuciones de benchmark, comparativas y 2 repos en GitHub.
Intervención humana: 11 mensajes cortos ("sí, haz el merge", "pasa el proyecto a Rust con hilos"...).
No incluye esta documentación. Con plan Claude Max no se factura por token: la cifra es la referencia a precios de API.

## Slide 13
CIERRE
Estado y próximos pasos
Entregado
Proxy en Rust completo y verificado en Linux
Misma batería que la versión C, en verde (103/103)
Benchmark reproducible y comparativas con C (bench/results/)
Documentación técnica y manual de usuario (PDF)
Trazabilidad requerimiento → test (docs/verificacion.md)
Pendiente / limitaciones
Compilar y probar en macOS/BSD
Recortar el ~10 % de HTTPS (rustls unbuffered u OpenSSL)
Vídeo demo
Cliente HTTP/1.0 recibe chunked sin convertir
Cambiar el nº de workers requiere reiniciar